PRESENTATION DES MOTEURS DE LA FAMILLE DV

AUTOMOBILES CITROËN

S.A. au capital de 16 000 000 €

R.C.S. Paris 642 050 199

Siège Social : Immeuble Colisée III – 12, rue Fructidor

75835 Paris Cedex 17 France

Tél. : 01.58.79.79.79 – www.citroen.fr

_________________

Centre International de Formation CITROËN

Edition Janvier 2004

_________________

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ou traduction même partielle sans
l'autorisation écrite d'AUTOMOBILES CITROËN est interdite et constitue une contrefaçon

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION CITROËN

61 rue Arago 93585 Saint-Ouen cedex

TECHNIQUE

Centre de formation de :

PRESENTATION DES MOTEURS DE LA FAMILLE DV

FORMATEUR(TRICE)

Nom :

DATES DU STAGE

Du :	Au :

PARTICIPANT(E)S

__________________________      ____________________________

__________________________      ____________________________

__________________________      ____________________________

__________________________      ____________________________

__________________________      ____________________________

__________________________      ____________________________

Indice du document : M 00	01/2004

AVIS AUX LECTEURS Le présent document est un support pédagogique. En conséquence, il est strictement réservé à l’usage des stagiaires lors de la formation, et ne peut être en aucun cas utilisé comme document après-vente.

CONTENU SYNTHETIQUE DE LA BROCHURE

PRESENTATION DES MOTEURS DE LA FAMILLE DV

La brochure a pour but de présenter les caractéristiques et points particuliers des moteurs de la famille DV.

Dans ce document seront abordés les thèmes suivants :

- Présentation des moteurs DV

- Constitution et particularités

- Circuit d’admission et échappement

- Les types d’injection

SOMMAIRE

PRESENTATION	4

I -	Introduction	4

II -	DESCRIPTION	4

III -	CARACTERISTIQUES	4

IV -	IDENTIFICATION	4

V -	ENTRETIEN ET PERIODICITE	4

CONSTITUTION ET PARTICULARITES	4

I -	ENSEMBLE CULASSE	4

II -	ENSEMBLE CARTER CYLINDRES	4

III -	ATTELAGE MOBILE	4

IV -	Distribution	4

V -	Lubrification	4

VI -	Refroidissement	4

CIRCUIT D’ADMISSION ET D’ECHAPPEMENT	4

I -	Admission	4

II -	Suralimentation	4

III -	EGR	4

IV -	ECHAPPEMENT	4

injection	……………………………………………………...4

I -	BOSCH EDC 16 C3	4

II -	SIEMENS SID 802-804	4

III -	DELPHI C6	4

PRESENTATION

# Introduction

Le moteur DV4TD, apparu sur la C3 était le premier moteur d’une nouvelle famille.

La famille ”DV” se caractérise par :

une architecture générale, compacte et identique sur tous les moteurs de cette famille (position des collecteurs, filtres...),

le respect de la norme EURO 3 et de la future norme EURO 4,

l’optimisation des frottements internes afin de diminuer la consommation (DV4TD gain de 23% par rapport à DW8B),

des performances qui permettent de remplacer des moteurs de cylindrée supérieure (performances équivalentes voire supérieures au DW10ATED),

l’utilisation massive des matériaux composites ainsi que des processus de fabrication nouveaux, ayant pour but d’alléger ces motorisations tout en garantissant une haute rigidité.

| Moteur DV4 TD | Moteur DV6 TED4 |
| --- | --- |

# DESCRIPTION

Les moteurs de la famille DV se caractérisent par :

Une injection directe suralimentée par turbocompresseur,

4 cylindres en ligne, arbre(s) à cames en tête entraîné(s) par une courroie crantée,

une commande de soupapes par linguets à rouleaux et poussoirs hydrauliques,

un carter-cylindres et carter-chapeaux de paliers en aluminium,

un collecteur d’échappement placé sur la partie avant du moteur et un collecteur d’admission intégré au couvre culasse,

une pompe à eau entraînée par la courroie de distribution,

une pompe à huile duocentrique type EWI2J4,

un filtre à huile “cloche“ avec un élément filtrant en papier,

un catalyseur d’oxydation fixé directement sur la sortie du turbocompresseur,

un dispositif de recyclage des gaz d’échappement (EGR).

# CARACTERISTIQUES

|  | DV4TD | DV4 TED4 | DV6 TED4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type réglementaire | 8HX | 8HY | 9 HY | 9HZ |
| FAP | Non | Non | Non | Oui |
| Cylindrée cm3 | 1398 | 1398 | 1560 |
| Alésage – Course mm | 73,7 x 82 | 73,7 x 82 | 75 x 88,3 |
| Puissance maximale | 50 KW à 4000 tr/mn 70 CV à 4000 tr/mn | 66 KW à 4000 tr/mn 90 CV à 4000 tr/mn | 80 KW à 4000 tr/mn 110 CV à 4000 tr/mn |
| Couple maximum | 15 daNm à 2000 tr/mn | 20 daNm à 2000 tr/mn | 24,5 daNm à 2000 tr/mn 26 daNm en fonctionnement overfuelling (dite « overboost ») |
| Nombre de soupapes | 8 | 16 | 16 |
| Echangeur d’air | Non | Oui | Oui |
| Turbocompresseur | Géométrie fixe | Géométrie variable | Géométrie variable |
| Fournisseur | KKK | IHI | GARRET |
| Injection | Siemens | Bosch | Delphi | Bosch |
| Type | SID 802 | SID 804 | EDC 16C3 | C6 | EDC 16C3 | EDC 16C34 |

# IDENTIFICATION

| ( Classe des paliers de vilebrequin | ( identification moteur | ( Marquage usinage Année de fabrication |
| --- | --- | --- |
| (marque( côté distribution) | a : repère constructeur |  |
|  | b : type réglementaire |  |
|  | c : repère organe |  |
|  | d : numéro d’ordre de fabrication |  |

Sur le moteur DV4 TD, une plaque d’identification se trouve également sur le couvre culasse :

# ENTRETIEN ET PERIODICITE

|  | Les périodicités et les capacités pouvant évoluer dans le temps et selon les modèles, se référer aux brochures plan d’entretien des véhicules concernés. |
| --- | --- |

CONSTITUTION ET PARTICULARITES

# ENSEMBLE CULASSE

Vue de l’ensemble culasse :

| Moteur DV4 TD | Moteurs DV4 TED4, DV6 TED4 |
| --- | --- |
| Couvre-culasse (e) Répartiteur d’air d’admission, (f) Régulateur du circuit de ré-aspiration des vapeurs d’huile (g) Orifice de remplissage d’huile (i) Joints d’étanchéité entre le collecteur et la culasse (quatre). (h) Joint d’étancheité préformé Porte arbre à cames (PAAC), (b) Carter-chapeaux paliers d’arbre à cames supérieur (c).Carter-chapeaux paliers d’arbre à cames inférieur (d) Culasse | (a) Carter paliers d’arbres à cames supérieur (b) Culasse |

## CULASSE

Les culasses de la famille DV sont réalisées en alliage d’aluminium. Les sièges et les guides de soupapes sont en acier fritté.

L’assemblage sur le bloc s’effectue par 10 vis à empreinte Torx.

Les couples de serrage et les préconisations de montage de la culasse sont disponibles dans la documentation Après-Vente.

|  | Lors d’une dépose de la culasse, contrôler la longueur des vis de culasse (les valeurs admissibles se trouvent dans la documentation Après Vente). Avant remontage, brosser et lubrifier les vis de culasse. |
| --- | --- |
| Longueur à contrôler |

On distingera la culasse du moteur DV4 TD à 8 soupapes et celles des moteurs DV4 TED4 et DV6 TED4 à 16 soupapes.

### Moteur DV4TD

Hauteur de culasse neuve : 88 ( 0,05 mm

Rectification possible : 0,4 mm

### Moteurs DV4 TED4 et DV6 TED4

(1) Carter palier d’arbre à cames

(2) Culasse

Hauteur de culasse neuve : 124 ( 0.05 mm

Rectification possible : 0,4 mm

L’étancheité entre la culasse et le carter palier d’arbre à cames est assurée par de la pâte à joint.

|  | Les culasses DV4 TED4 et DV6 TED4 ne sont pas interchangeables. |
| --- | --- |

## Joint de culasse

Il existe cinq classes de joint de culasse. Le choix du joint s’effectue en fonction du dépassement des pistons.

Marquage en a : type moteur

| Type moteur | Nombre de crans |
| --- | --- |
| DV4 TD | 1 |
| DV4 TED4 | 2 |
| DV6 TED4 | 3 |

Marquage en b : repère épaisseur

| Nombre d’encoches | Epaisseur du joint | Dépassement des pistons DV4TD | Dépassement des pistons DV4 TED4 | Dépassement des pistons DV6 TED4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,35 | O.776 à 0.825 | 0,771à 0,820 | 0,685 à 0,734 |
| 2 | 1,25 | 0.6175 à 0.725 | 0,671 à 0,720 | 0,533 à 0,634 |
| 3 | 1,30 | 0.726 à 0.775 | 0,721 à 0,770 | 0,635 à 0,684 |
| 4 | 1,40 | 0.826 à 0.875 | 0,821 à 0,870 | 0,735 à 0,784 |
| 5 | 1,45 | 0.876 à 0.983 | 0,871 à 0,977 | 0,785 à 0,886 |

## Arbre à cames

### Présentation :

Les arbres à cames de la famille DV sont en acier à cinq paliers. Ils sont de type "composé", c’est à dire que les cames sont rapportées sur un tube creux. Ce nouveau type d’arbres à cames permet de réduire leur poids d’environ 30%.

Un marquage (AA) côté pompe à vide permet l’identification des évolutions de l’arbre à cames.

### Processus de fabrication :

Le tube (a) reçoit en premier l’embout de distribution (b). Il est  est ensuite rectifié. Avant de glisser et d’orienter les cames, le tube est refroidi et les cames chauffées (c). Ces dernières sont brutes de frittage, seul le diamètre intérieur est usiné, le profil et les flancs restent bruts.

### Montage DV4 TD :

Sur le moteur DV4 TD, l’arbre à cames est installé dans un ensemble appelé Porte Arbre à Cames, lui même monté sur la culasse.

L’étancheité entre la culasse et le porte arbre à cames est réalisée par de la pâte à joint.

Le porte arbre à cames est constitué de deux demis carters palier d’arbre à cames. Ces deux pièces sont indissociables.

L’étancheité entre les deux demis carters est réalisée par de la pâte à joint.

### Montage DV4 TED4 et DV6 TED4 :

Sur les moteurs DV4 TED4 et DV6 TED4, les arbres à cames sont montés entre la culasse (2) et un carter paliers d’arbres à cames (1). Ces deux pièces sont indissociables.

L’arbre à cames d’admission est entrainé par la courroie crantée.

Les deux arbres à cames sont entrainés entre eux par chaine.

L’arbre à cames d’échappement entraine la pompe à vide.

## Commandes des soupapes

### Poussoirs hydrauliques

Les soupapes sont actionnées par des linguets à rouleau (a) ayant comme appui fixe un poussoir hydraulique (b) à rattrapage de jeu automatique.

a - Linguets à rouleau

b - Poussoir hydraulique

### Fonctionnement du poussoir hydraulique

1 et 2 - Phase de rattrapage du jeu entre la came et la soupape.

Lorsqu’il existe un jeu, la rotule (c) se soulève sous l’action du ressort (d). Ce déplacement va entraîner une dépression dans la chambre inférieure (e) qui ouvre le clapet (f).

Lorsqu’il y a équilibre de pression entre les chambres (g) et (e) le clapet (f) se ferme sous l’action du ressort (h), les deux chambres sont isolées.

3 - Phase de compression (levée de soupape).

Lorsque la came appuie sur le linguet, la pression monte dans la chambre inférieure (e) et plaque le clapet (f) sur son siège.

Grâce à ce blocage hydraulique, le poussoir a une fonction de butée, le mouvement est alors transmis intégralement à la soupape.

## Soupapes

Les soupapes sont en acier avec une fixation tri-gorges, elles sont montées perpendiculairement au joint de culasse.

Les joints de queue de soupape sont à coupelle intégrée.

## COUVRE CULASSE

### Moteur DV4 TD

Le couvre-culasse en matériaux composite comprend les éléments suivant :

le répartiteur d’air d’admission (e),

le régulateur du circuit de ré-aspiration des vapeurs d’huile (f),

l’orifice de remplissage d’huile (g),

les joints d’étanchéité (i) entre le collecteur et la culasse (au nombre de quatre).

L’étanchéité entre le couvre-culasse et le carter palier d’arbre à cames supérieur est réalisée par un joint (h) préformé et déposable.

### Moteur DV4 TED4 et DV6 TED4

Sur ces moteurs, on trouve le répartiteur d’air (1) et le déshuileur (2).

## Collecteur d’échappement

Il est en fonte, l’étanchéité entre le collecteur et le bloc moteur est assurée par un joint.

# ENSEMBLE CARTER CYLINDRES

## le Carter cylindres

Les caractéristiques des carters cylindres sont :

Structure en alliage d’aluminium

Chemises en fonte insérées à la coulée

Refroidissement du haut des cylindres par des trous inter-cylindres

Gicleurs de graissage de fond de piston

Cylindre n°1 côté volant moteur

Les blocs DV4 et DV6 n’ont pas la même hauteur

|  | Le réalésage des cylindres est interdit. Par conséquent il n’existe pas de piston côte réparation. La rectification du plan de joint est interdite. |
| --- | --- |

## Carter chapeauX de paliers vilebrequin

Les caractéristiques du carter-chapeaux de paliers de vilebrequin sont :

Structure, en alliage léger qui intègre les cinq paliers de vilebrequin en fonte insérés à la coulée,

Absence d’ergot de positionnement sur les coussinets de palier inférieur,

Fixation carter-paliers I carter-cylindres, par 26 vis et 10 goupilles pleines (10 M9x125 pour les chapeaux et 16 M6x100 pour le carter-chapeaux).

L’étanchéité entre le carter-chapeaux et le carter-cylindres est assurée par de la pâte à joint de type "silicone mono composant".

# ATTELAGE MOBILE

## Vilebrequin

### Présentation

En acier, il possède cinq paliers et huit contrepoids. Le jeu latéral est réalisé au niveau du palier n°2 par deux demi-cales (k) rapportées côté carter cylindre.

|  | Il n’existe qu’une seule classe d’épaisseur de cale de jeu latéral. |
| --- | --- |

### Coussinets

Le vilebrequin est assemblé entre le carter cylindre et le carter chapeau de palier. L’étancheité entre les carters est assurée par de la pâte à joint.

Les coussinets supérieurs sont identiques. Ils sont identifiés par une touche de peinture noire. Par contre, il existe trois classes de coussinets inférieurs afin de pouvoir régler les jeux de la ligne d’arbre. Ces coussinets sont identifiés par une touche de peinture.

|  | Le positionnement des demis coussinets inférieurs nécessite l’utilisation d’un outil. Les coussinets supérieurs possèdent un ergot de centrage. |
| --- | --- |

### Identification des coussinets

Les coussinets inférieurs sont répartis en trois classes et identifiés par des couleurs :

A : BLEU	B : NOIR	C : VERT

Le choix des demis coussinets inférieur s’effectue à l’aide de l’abaque suivante :

|  |  | Marquage vilebrequin (( côté distribution) |
| --- | --- | --- |
| Marquage bloc (( côté distribution) |  | A | B | C | D | E | G | H | I | K | M | N | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Joints PTFE

Une nouvelle génération de joints d’étanchéité dynamique équipe en première application les motorisations de la famille DV. Ce sont des joints en Poly Tétra Fluoro Etylène (PTFE) : élément thermoplastique à base de téflon.

Joint à lèvres élastomère	Joint à lèvres PTFE

Il est identifiable par l’absence de ressort de pression.

Avantages des joints à lèvres PTFE

Faible résistance au frottement.

Diminution de l’usure du joint et de l’arbre.

La portée du joint PTFE sur l’arbre n’a pas besoin de traitement de surface.

|  | Ce type de joint peut engendrer une fuite après montage si la lèvre a été déformée lors de diverses manipulations. En cas de déformation, remplacer le joint d'étanchéité. Lors de la pose, le joint doit rester sur son support qui est de même diamétre que l’arbre. |
| --- | --- |

## Bielles

Les têtes de bielles sont fracturées. Le chapeau de bielle est séparé de la tête par cassure au moyen d’un mandrin expansif. Au préalable une amorce de rupture est effectuée par laser. Le chapeau et la tête sont indissociables. Les longueurs de bielle sont différentes d’un moteur à l’autre.

|  | Lors du démontage, repérer les demi-coussinets car aucun marquage ne les différentie. Le montage des demi-coussinets nécessite l’utilisation d’un outillage spécifique car ils ne possèdent pas d’ergot de positionnement. |
| --- | --- |

## Pistons

### présentation :

Réalisés en alliage d’aluminium, ils possèdent sur la tête une cavité avec dôme central (Bowl) nécessaire au tourbillonnement des gaz ainsi que des empreintes de soupapes.

Deux zones graphitées sur la jupe diminuent les frottements avec le cylindre.

L’axe de piston est flottant et maintenu par deux joncs.

L’orientation des pistons est donnée par la flèche et le marquage « Dist ».

Les axes de piston sur moteur DV6TED4 ont un diamétre plus important pour supporter les contarintes mécaniques plus importantes.

La forme du « Bowl » a également été adaptée à la cylindrée.

| DV4 TD | DV4 TED4 - DV6 TED4 |
| --- | --- |

### segments :

Chaque piston comporte trois segments en acier.

|  | Sur moteur DV6 TED4, les segments sont spécifiques. Respecter les sens de montage des segments. |
| --- | --- |
| Profil des segments DV6 : Double trapèze semi encastré (1) Bec d’aigle (2) Double rail à lèvre coniques chromées (3) | (1) (2) (3) |

## Volant moteur

### Moteur DV4 TD, DV4 TED4

Le volant moteur est en fonte, il se caractérise par :

l'absence d'indexage par rapport au vilebrequin,

une couronne démarreur en acier de 133 dents,

une fixation au vilebrequin par 6 vis équidistantes,

deux trous borgnes pour le blocage du vilebrequin,

l'absence d'orifice de pigeage du vilebrequin.

a - orifices d'immobilisation du vilebrequin

### Moteur DV6 TED4

Un volant moteur appelé DVAR (Double Volant Amortisseur Radial) de marque VALEO équipe cette motorisation.

#### Description :

Un volant primaire est lié au vilebrequin par 6 vis.

Un volant secondaire est monté sur roulement sur le volant primaire.

Les deux volants peuvent donc tourner l’un par rapport à l’autre.

L’angle entre les deux volants est limité par 6 boites à ressorts : une extrémité de la boite est liée au volant primaire, l’autre au volant secondaire. Les liaisons des boites à ressorts par rapport aux volants sont articulées.

| Vue avant des deux volants | Boite à ressort |
| --- | --- |

Les vues suivantes montrent le volant en coupe. Elles sont représentées avec un écart de 30°.

| Vue en coupe N°1 Coupe en dehors des boites à ressorts | Vue en coupe n°2 Coupe des boites à ressorts |
| --- | --- |
| Vue de face |

#### Fonctionnement :

Lors de l’apparition du couple moteur, le volant primaire va se décaler par rapport au volant secondaire. A cause de ce mouvement, les boites à ressorts vont s’allonger (compression des ressorts internes) jusqu’au point d’équilibre.

Le point d’équilibre est atteint lorsque le contre-couple dû à la compression des 6 ressorts est égal au couple moteur.

Un amortissement interne va limiter les vibrations liées aux acyclismes.

Vue d’une boite à ressort après établissement du couple moteur

#### Caractéristiques du DVAR :

L’angle que prend le volant primaire par rapport au volant secondaire est lié au couple appliqué par le moteur. L’angle maximum est fixé à 51°. La relation entre l’angle et le couple moteur appliqué est de la forme suivante :

Le système fonctionne avec un hysteresis, c’est à dire qu’il ne reviendra pas forcément à sa position initiale après l’arrêt de l’application du couple moteur.

#### Opérations Après-Vente

En raison de l’hystérésis du système, il est possible que moteur à l’arrêt, les volants primaires et secondaires ne coincident pas. Dans ce cas des difficultés peuvent apparaître pour démonter les vis de fixation du vilebrequin.

Pour réaligner les deux volants, positionner deux vis à 180° dans les trous de fixation du mécanisme d’embrayage. Si l’écart angulaire est faible, il est possible de réaligner les volants à la main, sinon utiliser un levier.

|  | Les vis de fixation doivent être remplacées à chaque dépose. Le serrage des vis doit être effectué en croix |
| --- | --- |

# Distribution

## Caractéristiques

La distribution est assurée par courroie crantée. Sur les moteurs multisoupapes, la courroie entraîne l’arbre à cames d’admission et une chaine assure la liaison entre les deux arbres à cames.

| Moteur | DV4 TD | DV4 TED4 | DV6 TED4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de dents courroie crantée | 144 | 135 | 137 |
| Largeur courroie crantée | 25,4 | 25,4 | 25,4 |

## Cinématique

### Galet tendeur dynamique

|  | Monter le galet comme repésenté sur la figure. Lors de la pose de la courroie, tourner le tendeur dans le sens de la flèche. |
| --- | --- |

### Equerre anti-décalage

Une équerre anti-décalage est montée sur le carter de pompe à huile. Elle interdit un saut de dent de la courroie de distribution durant certaines phases de fonctionnement du moteur.

## Pignon vilebrequin

L’information régime moteur est donnée par un capteur magnéto-résistif. La cible est montée sur le pignon vilebrequin.

|  | Eviter tout choc et toute détérioration de la piste magnétique Ne pas approcher d’outillage magnétique près du pignon vilebrequin. Ne pas prendre appui sur la piste magnétique. |
| --- | --- |
| . |

# Lubrification

## Circuit

La vue suivante extraite des documents après-vente montre le circuit de lubrification.

## Pompe à huile

La pompe à huile de type duocentrique est entrainée par le vilebrequin (2 méplats). L’étancheité entre la pompe à huile et le carter cylindre est assurée par de la pâte à joint. Un clapet de décharge est situé sur la pompe.

Un limiteur de pression (b) situé sur le canal de lubrification des paliers d’arbre à cames limite la pression dans le haut moteur. Un clapet anti retour (c) implanté dans la culasse retient une quantité d’huile nécessaire au fonctionnement des poussoirs.

Vue de la pompe à huile

Vue de la culasse

## Pression d’huile

Les valeurs de pression d’huile doivent être supérieures à 1,3 Bar à 1000 trs/min et supérieures à 3,5 Bar à 4000 trs/min. La pression se mesure au niveau du filtre à huile en utilisant l’outil adaptateur qui remplace le couvercle de filtre à huile.

## Filtre à huile

La cartouche filtrante (h) en papier, est séparée du carter-cylindres par un support spécifique (f).

Ce dernier intègre également un échangeur de température " eau / huile " (g).

Un clapet (j) sur la cartouche filtrantre facilite l’écoulement de l’huile après la dépose du couvercle.

f	-	Support

g	-	Echangeur

h	-	Cartouche

i	-	Joint

j	-	Clapet (repère de montage)

# Refroidissement

## Circuit

Des particularités peuvent apparaître en fonction du type de véhicule et de l’équipement (thermoplongeur, chauffage additionnel, etc…).

Le schéma suivant résume les circuits disponibles

## Caractéristiques

Les caractéristiques du circuit de refroidissement pouvant varier d’un modèle de véhicule à l’autre, se référer aux brochures « PRESENTATION » du véhicule concerné.

CIRCUIT D’ADMISSION ET D’ECHAPPEMENT

# Admission

Les circuits d’admission sont différents selon le type de moteur. On notera la présence d’un échangeur air/air sur les versions DV4 TED4 et DV6 TED4.

## DV4 TD

Le moteur DV4TD est équipé d’un Système d’Admission Intégré en matériau composite appelé "SAI".

Il est composé de deux parties ou ensembles :

Partie supérieure, comprenant :

(a) - Le boîtier filtre à air,

(b) - la cartouche filtrante,

(c) - le débitmètre d’air.

Partie inférieure, comprenant :

(d) - le couvre-culasse avec système de réaspiration des vapeurs d’huile,

(e) - le répartiteur d’admission,

(f)- le tube de connexion EGR,

## DV4 TED4

Sur cette version, on note l’apparition d’un échangeur air/air (a) et d’un atténuateur de résonance du turbocompresseur (b). Le déshuileur (c) et le répartiteur d’air (d) sont deux pièces distinctes.

## DV6 TED4

### Présentation

Similaire au DV4 TED4, on notera sur la version EURO 4 un double papillon doseur (6) permettant de gérer le débit d’air passant dans l’échangeur (5).

L’échangeur est également appelé RAS (refroidisseur d’air de suralimentation)

### Fonctionnement

Le double papillon doseur est composé de deux doseurs électriques avec recopie, commandables indépendamment. Ces doseurs servent à limiter ou interdire le passage des gaz au travers de l’échangeur en phase de régénération du filtre à particule et à ajuster la différence de pression entre l’admission et l’échappement afin de contrôler le débit d’EGR. Les volets servent également à étouffer l’admission lors de la phase de coupure moteur afin de limiter les a-coups dus à l’inertie du turbocompresseur.

Le doseur d’air chaud est naturellement fermé hors tension électrique.

Le doseur d’air froid est naturellement ouvert hors tension électrique.

De ce fait au repos et en cas de défaillance, le système est équivalent à un refroidisseur classique.

### Particularités électriques

| 1362 | Doseur air froid | 1361 | Doseur air chaud |
| --- | --- | --- | --- |

Lors de l’arrêt du moteur, les deux volets sont commandés plusieurs fois de butée à butée afin de réaliser un apprentissage de position par le calculateur.

### Opérations de maintenance

En cas de remplacement du double volet doseur ou du calculateur moteur, un apprentissage doit être effectué à l’aide de l’outil de diagnostic. Lors de l’apprentisage, le moteur doit être froid et arrêté depuis au moins 10 minutes.

Pour réaliser l’apprentissage, il faut sélectionner le menu « RECENTRAGE » et « APPRENTISSAGE DU PAPILLON RECHAUFFEUR D’AIR ».

# Suralimentation

### Présentation

Tous les moteurs de la famille DV sont suralimentés par turbocompresseur. Les types de turbocompresseurs sont différents d’une motorisation à l’autre.

|  | DV4 TD | DV4 TED4 | DV6 TED4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur | KKK | IHI | GARRET |
| Géométrie | Fixe | Variable |

### Particularités électriques

Sur moteurs DV4 TED4 et DV6 TED4, la pression de suralimentation est régulée par le calculateur moteur. Une électrovanne (1233) pilotée par le calculateur libère une quantité de dépression à la capsule de commande du turbocompresseur. Cette capsule fait varier l’inclinaison d’ailettes mobiles côté turbine, ce qui fait varier la pression de suralimentation.

La commande électrique s’effectue par un signal de type RCO.

| 1233 | Electrovanne de régulation de pression de suralimentation |
| --- | --- |

# EGR

### Présentation

Tous les moteurs de la famille DV sont équipés d’un système de recirculation des gaz d’échappement (EGR). Ce dipositif est piloté par le calculateur d’injection en boucle fermée sur une consigne du débitmétre.

On distingue deux types de vanne EGR :

#### Vanne EGR pneumatique :

La vanne est commandée par une quantité de dépression délivrée par une électrovanne pilotée par le calculateur moteur. Il s’agit de l’application actuelle des moteurs DV4 TD et DV4 TED4.

| (a) Vanne EGR (b) Joint (c) Canalisation EGR (d) Joint torique (e) arrivée de la dépression |  |
| --- | --- |

#### Vanne EGR électrique :

Afin de réguler plus finement le taux de recirculation, la vanne est commandée par un signal électrique délivré par le calculateur. On notera la présence d’un refroidisseur des gaz sur la version EURO 4 (échangeur air/eau).

Application actuelle : moteur DV6 TED4.

### Particularités électriques (vanne EGR électrique)

La commande de la vanne EGR s’effectue par un signal RCO d’amplitude égale à la tension batterie et de fréquence comprise entre 800 et 1100 Hz.

La vanne EGR posséde un capteur de position qui informe le calculateur moteur de la position réelle de la vanne.

Lors de la coupure du moteur, la vannne EGR est commandée plusieurs fois de butée à butée afin de réaliser un apprentissage de position par le calculateur.

| BR 1 : + 5 V BR 2 : Masse BR 3 : Commande EGR (RCO) BR 4 : Signal position EGR BR 5 : Masse |  |
| --- | --- |

### Opérations de maintenance (vanne EGR électrique)

En cas de remplacement de la vanne EGR électrique ou du calculateur moteur, un apprentissage doit être effectué à l’aide de l’outil de diagnostic. Lors de l’apprentisage, le moteur doit être froid et arrêté depuis au moins 10 minutes.

Pour réaliser l’apprentissage, il faut sélectionner le menu « RECENTRAGE » et « APPRENTISSAGE DU PAPILLON EGR».

# ECHAPPEMENT

Le collecteur d’échappement en fonte est situé sur la face avant du moteur. Un catalyseur d’oxydation est placé en sortie du turbocompresseur

|  | En raison des contraintes thermiques supérieures, le collecteur d’échappement du moteur DV6TED4 est réalisé dans une fonte spécifique. |
| --- | --- |

Certaines versions des motorisation DV seront équipées d’un Filtre à Particule. La première application sera le DV6 TED4 EURO 4. Le Filtre à Particules est emboité directement dans le catalyseur.

injection

Le descriptif ci-après est un résumé du fonctionnement des trois injections équipant les moteurs de la famille DV. Des brochures de formation plus complètes sont également disponibles auprès du CIFC.

|  | Compte tenu de la tension élevée aux bornes des injecteurs et du calculateur, les éventuelles mesures de tension doivent être réalisées avec le matériel préconisé. Les consignes de sécurité doivent être respectées en raison de la haute pression délivrée par le système. Les consignes de propreté doivent être appliquées sous peine d’endommager le système. |
| --- | --- |

# BOSCH EDC 16 C3 - EDC 16 C34

Cette injection équipe le DV4 TD monté sur Xsara et le DV6 TED4 monté sur Picasso. Le système EDC 16 C34 est similaire au système EDC 16 C3. Seul un composant interne du calculateur d’injection évolue mais les fonctions sont strictement les mêmes.

## Pompe haute pression

### Présentation des composants

| 1 | Pompe de tranfert |  | 4 | Régulateur de débit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Retour gasole |  | 5 | Soupape de décharge |
| 3 | Sortie HP |  | 6 | Arrivée de carburant |

### Schéma du circuit de carburant

| 1 | Filtre à gasole |  | 6 | Gicleur de lubrification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gicleur de débit |  | 7 | Rampe commune |
| 3 | Pompe de transfert |  | 8 | Limiteur de pression |
| 4 | Régulateur de débit |  | 9 | Pompe d’amorçage |
| 5 | Soupape de décharge |  |  |  |

### Fonctionnement

Le gasole est aspiré par la pompe de transfert au travers du gicleur de débit dont le rôle est de limiter le débit dans les hauts régimes. Une partie du gasole est dirigée vers la lubrification au travers des gicleurs de lubrification. L’autre partie est dirigée vers le régulateur de débit.

Le régulateur de débit régule le débit dirigé vers la pompe haute pression. Cette valeur conditionne la pression de sortie. Le régulateur est piloté par le calculateur en boucle fermée via le capteur haute pression situé sur la rampe commune.

La soupape de décharge permet l’évacuation du gasole excédentaire en cas de fermeture du régulateur de débit. Ce gasole retourne en amont de la pompe de transfert.

## Injecteur

### Présentation des composants

| 1 | Connecteur |  | 8 | Ressort d’injecteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bobine d’électrovanne |  | 9 | Piston de commande |
| 3 | Ressort d’électrovanne |  | 10 | Chambre de commande |
| 4 | Ecrou |  | 11 | Gicleur d’alimentation |
| 5 | Aiguille d’électrovanne |  | 12 | Gicleur de circuit de retour |
| 6 | Aiguille d’injecteur |  | 13 | Raccord d’entrée HP |
| 7 | Chambre de pression |  | 14 | Filtre laminaire |

### Fonctionnement

L’ouverture des injecteurs diesel est obtenue par différence de pression entre la chambre de commande (10) et la chambre de pression (7).

Au repos, l’aiguille d’injecteur diesel (6) est plaquée sur son siège par le ressort (8).

La chambre de commande (10) est en liaison avec le circuit haute pression carburant au travers du gicleur (11) et du circuit de retour au réservoir carburant au travers du gicleur (12).

Le gicleur (12) est plus grand que le gicleur (11).

Le carburant sous haute pression en provenance de la pompe est réparti de façon identique entre les chambres (7) et (10). L’électrovanne de commande étant fermée, le carburant est confiné dans les deux chambres.

Comme le gicleur (12) est plus grand que le gicleur (11), la pression chute dans la chambre de commande lorsque.l’aiguille de l’électrovanne de commande se lève.

La différence de pression entre la chambre de commande (10) et la chambre de pression (7) fait lever l’aiguille d’injecteur.

### Fonctionnement électrique

| A | Courant d’appel |  | 1 | Phase d’appel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Courant de maintien |  | 2 | Phase de maintien |
|  |  |  | 3 | Fin de commande |

Les valeurs d’intensité et de tension peuvent atteindre 20 A et 80 V lors de la phase d’appel et 12 A sous 50 V lors de la phase de maintien.

### Classification des injecteurs

|  | Les huit numéros hexadécimaux doivent être télécodés lors du remplacement des injecteurs ou du calculateur moteur. |
| --- | --- |

## Rampe commune

### Présentation des composants

| 1 | Capteur de pression |
| --- | --- |
| 2 | Arrivée de carburant HP |
| 3 | Clapet de sécurité (retour réservoir) sauf DV6 |

### Rôle

Le rôle de la rampe commune est de :

Stocker le carburant nécessaire quelles que soient les conditions d’utilisation du moteur

Amortir les pulsations hydraulique crées par les phases d’injections,

Limiter la pression maximum aux alentours de 1400-1500 bars

Informer le calculateur de la pression de carburant.

## Calculateur Moteur

Synoptique DV4 TD

Synoptique DV6 TED4

### Nomenclature

| Organes |
| --- |
| BSI | Boîtier de servitude intelligent |
| 0004 | Combiné |
| 1115 | Capteur référence cylindre ou capteur arbre à cames |
| 1150 | Boîtier de préchauffage |
| 1160 | Bougies de préchauffage |
| 1211 | Jauge à carburant |
| 1220 | Sonde de température d’eau moteur |
| 1221 | Thermistance gazole |
| 1233 | Electrovanne de regulation pression de turbo (DV6 TED4) |
| 1253 | Electrovanne EGR |
| 1261 | Capteur position pédale accélérateur |
| 1276 | Réchauffeur électrique de gazole |
| 1277 | Actuateur de débit (IMV) |
| 1297 | Vanne EGR électrique (DV6 TED4) |
| 1310 | Débitmètre air et température air |
| 1312 | Capteur de pression admission (DV6 TED4) |
| 1313 | Capteur de régime moteur |
| 1320 | Calculateur moteur |
| 1321 | Capteur haute pression gazole |
| 1331 | Injecteur cylindre n°1 |
| 1332 | Injecteur cylindre n°2 |
| 1333 | Injecteur cylindre n°3 |
| 1334 | Injecteur cylindre n°4 |
| 1361 | Doseur air chaud |
| 1362 | Doseur air froid |
| 1513 | Motoventilateur |
| 1620 | Capteur vitesse véhicule (véhicule non équipé de l’ABS ou de l’ESP) |
| 2100 | Contacteur principal de frein |
| 2101 | Contacteur de stop redondant (véhicule équipé de l’ESP) |
| 2120 | Contacteur double de stop |
| 4050 | Sonde présence d’eau dans le gazole |
| 7306 | Contacteur pédale d’embrayage |
| 8009 | Capteur de pression linéaire du fluide réfrigérant |

### Type de liaisons

| Liaisons |
| --- |
| N° de liaison | Signal | Nature du signal |
| 1 | Information sur la position de l’arbre à cames | Analogique |
| 2 | Information température d’eau moteur | Analogique |
| 3 | Information sur température gazole | Analogique |
| 4 | Information position pédale accélérateur | Analogique |
| 5 | Information sur la quantité d’air admis | Analogique |
|  | Information sur la température d’air admission | Analogique |
| 6 | Information sur régime moteur | Analogique |
| 7 | Information pression carburant. | Analogique. |
| 8 | Information vitesse véhicule (véhicule non équipé de l’ABS ou l’ESP) | Analogique |
| 9 | Information pédale de frein redondant (ESP) | Tout ou rien |
| 10 | Information présence eau dans le carburant | Tout ou rien |
| 11 | Information pédale d’emgrayage. | Tout ou rien |
| 12 | Information contact de frein secondaire (disponible uniquement avec l’option régulation de vitesse) | Tout ou rien |
| 13 | Information de pression du circuit de réfrigération | Analogique |
| 14 | commande du boîtier de préchauffage | Tout ou rien |
| 15 | Commande des bougies de préchauffage | Tout ou rien |
| 16 | Commande d'actuateur de débit | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 17 | Commande de l’électrovanne du recyclage des gaz d’échappement à l’admission (EGR) (DV4 TD) | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 18 | Commande de la masse calculateur pour alimenter le réchauffeur carburant. | Tout ou rien |
| 19 | Commande des 4 injecteurs diesel (PULSE) | Analogique |
| 20 | Information niveau de carburant | Analogique |
| 21 | Information niveau de carburant | Signal multiplexé (VAN confort) |
| 22 | Information freins | Tout ou rien |
| 23 | Demande d’allumage des voyants au combiné | Signal multiplexé (CAN) |
| 24 | Information jauge à carburant | Signal multiplexé (CAN) |
| 25 | Information pression d’admission (DV6 TED4) | ANALOGIQUE |
| 26 | Commande du motoventilateur | SIGNAL HACHEUR |
| 27 | Commande pression de suralimentation (DV6 TED4) | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 28 | Commande EGR électrique | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 29 | Retour position EGR | ANALOGIQUE |
| 30 | Commande doseur (EURO4) | ANALOGIQUE |
| 31 | Position doseur (EURO4) | ANALOGIQUE |
| 32 | Commande doseur (EURO4) | ANALOGIQUE |
| 33 | Position doseur (EURO4) | ANALOGIQUE |

# SIEMENS SID 802-804

Injections montées sur les moteurs DV4 TD équipant les C2 et les C3.

|  | La version SID 804 intégre la fonction EOBD. |
| --- | --- |

## Pompe haute pression

### Présentation des composants

| 1 | Pompe transfert |  | 5 | Arbre de pompe excentrique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Piston haute pression |  | a | Entrée de carburant |
| 3 | Régulateur haute pression |  | b | Sortie haute pression |
| 4 | Actuateur de débit |  | c | Retour réservoir |

### Fonctionnement

Le gasole est aspiré du réservoir par la pompe de transfert (1). Ce gasole passe au travers d’un limiteur de pression (6).

Un régulateur de débit (4) régule le débit de carburant admis par la pompe haute pression. Si le régulateur est fermé, le limiteur de pression renvoie le gasole en amont de la pompe de transfert.

La pompe comporte 3 cylindres et 3 pistons (2) commandés par une came de l’arbre de pompe.

Lors de la phase de descente d’un piston, le carburant est admis dans le cylindre (ouverture du clapet (8) fermeture du clapet (9)).

La haute pression est crée lors de la phase de remontée du piston et dirigée vers la rampe commune (fermeture du clapet (8) et ouverture du clapet (9)).

Un régulateur de pression (3) piloté par le calculateur d’injection régule la haute pression.

## INJECTEUR

### Présentation des composants

| 1 | Ecrou |  | 7 | Ressort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Connecteur électrique |  | 8 | Piston de commande d’aiguille |
| 3 | Elément Piezzo électrique |  | 9 | Ressort d’injecteur |
| 4 | Filtre laminaire |  | 10 | Chambre de pression |
| 5 | Raccord d’entrée HP |  | 11 | Aiguille d’injecteur |
| 6 | Piston de commande |  | 12 | Nez d’injecteur |

### Fonctionnement

Le principe de levée de l’aiguille est identique à système EDC 16 C3. On notera toutefois que la partie commande s’effectue par un élément Piezzo électrique qui s’allonge sous l’effet du courant de commande. Cette élongation actionne le piston (6) de commande.

## RAMPE COMMUNE

Principe de fonctionnement identique à celui du système EDC 16 C3. Par contre, il n’y a pas de limiteur de pression puisque qu’un régulateur de pression se situe dans la pompe haute pression.

## Calculateur Moteur

### Synoptique

### Nomenclature

| Organes |
| --- |
| BSI | Boîtier de servitude intelligent |
| 0004 | Combiné |
| 1115 | Capteur référence cylindre ou capteur arbre à cames |
| 1150 | Boîtier de préchauffage |
| 1160 | Bougies de préchauffage |
| 1211 | Jauge à carburant |
| 1220 | Sonde de température d’eau moteur |
| 1221 | Thermistance gazole |
| 1253 | Electrovanne EGR |
| 1261 | Capteur position pédale accélérateur |
| 1276 | Réchauffeur électrique de gazole |
| 1277 | Actuateur de débit |
| 1620 | Capteur vitesse véhicule (véhicule non équipé de l’ABS ou de l’ESP) |
| 1310 | Débitmètre air et température air |
| 1313 | Capteur de régime moteur |
| 1320 | Calculateur moteur |
| 1321 | Capteur haute pression gazole |
| 1322 | Régulateur de pression gasole |
| 1331 | Injecteur cylindre n°1 |
| 1332 | Injecteur cylindre n°2 |
| 1333 | Injecteur cylindre n°3 |
| 1334 | Injecteur cylindre n°4 |
| 4050 | Sonde présence d’eau dans le gazole |
| 7306 | Contacteur pédale d’embrayage |
| 7308 | Contacteur secondaire de frein |
| 8009 | Capteur de pression linéaire du fluide réfrigérant |

### Type de liaisons

| Liaisons |
| --- |
| N° de liaison | Signal | Nature du signal |
| 1 | Information sur la position de l’arbre à cames | ANALOGIQUE |
| 2 | Information température d’eau moteur | Analogique |
| 3 | Information sur température gazole | Analogique |
| 4 | Information position pédale accélérateur | Analogique |
| 5 | Information sur la quantité d’air admis | Analogique |
|  | Information sur la température d’air admission | Analogique |
| 6 | Information sur régime moteur | ANALOGIQUE |
| 7 | Information pression carburant. | Analogique |
| 8 | Information vitesse véhicule (sans ABS ou ESP) | ANALOGIQUE |
| 9 | Information présence eau dans le carburant | Tout ou rien |
| 10 | Information pédale d’emgrayage. | Tout ou rien |
| 11 | Information contact de frein secondaire (disponible uniquement avec l’option régulation de vitesse) | Tout ou rien |
| 12 | Information de pression du circuit de réfrigération | Analogique |
| 13 | commande du boîtier de préchauffage | Tout ou rien |
| 14 | Commande des bougies de préchauffage | Tout ou rien |
| 15 | Commande de régulation de débit de gasole | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 16 | Commande de l’électrovanne du recyclage des gaz d’échappement à l’admission (EGR) | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 17 | Commande de régulation de pression de carburant. | Tout ou rien |
| 18 | Commande réchauffeur de carburant | Tout ou rien |
| 19 | Commande des 4 injecteurs diesel (PULSE) | ANALOGIQUE |
| 20 | Information niveau de carburant | Analogique |
| 21 | Demande allumage voyants au combiné | Signal multiplexé (VAN confort) |
| 22 | Demande d’allumage des voyants au combiné | Signal multiplexé (CAN) |
| 23 | Information jauge à carburant | Signal multiplexé (CAN) |

# DELPHI C6

Cette injection équipe le DV4 TED4 monté sur C3.

## Pompe haute pression

### Présentation des composants

| 1 | Pompe |  | 3 | Retour gasole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Actuateur de débit |  | 4 | Alimentation gasole |

### Schéma du circuit de carburant

| 1 | Pompe de transfert |  | 4 | Orifice lubrification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Régulateur pression de transfert |  | 5 | Pompe haute pression |
| 3 | Régulateur de débit |  | 6 | Clapet de sécurité |

### Fonctionnement

Le gasole est aspiré du réservoir par la pompe de transfert (1). Si la pression de transfert est trop importante, le régulateur de pression (2) dérive le carburant en amont de la pompe de transfert.

Un régulateur de débit (3) régule le débit de carburant admis par la pompe haute pression. En paralléle, une partie du gasole est dérivée au travers de l’orifice (4) pour assurer la lubrification de la pompe.

La haute pression est générée dans 3 chambres où sont montés 3 pistons plongeurs. L’arbe de pompe (2) dispose de 3 cames qui vont agir sur des galets (3) qui vont contraindre les pistons.

Lorsque la pression est supérieure à celle de la rampe commune, le clapet de refoulement (5) s’ouvre et le gasole est dirigé vers la rampe.

## Injecteur

### Présentation des composants

| 1 | Porte injecteur |  | 8 | Ressort de valve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Connecteur |  | 9 | Entretoise |
| 3 | Identification |  | 10 | Injecteur |
| 4 | Retour gazole |  | 11 | Ressort d'aiguille injecteur |
| 5 | Filtre |  | 12 | Aiguille d'injecteur |
| 6 | Solénoïde |  | 13 | Chambre de contrôle |
| 7 | Valve |  | 14 | Ecrou |

### Fonctionnement

Le principe de fonctionnement est identique aux autres systèmes.

|  | La classe des injecteurs est à télécoder à l’aide de l’outil de diagnostic lors du remplacement d’un injecteur ou du calculateur moteur. |
| --- | --- |

## RAMPE COMMUNE

Le principe de fonctionnement est identique à celui du système EDC 16 C3. Il n’y a pas de limiteur de pression puisqu’un limiteur de pression se situe dans la pompe haute pression.

## Calculateur Moteur

### Synoptique

### nomenclature

| ORGANES |
| --- |
| BSI | Boîtier de servitude intelligent |
| 0004 | Combiné |
| 1115 | Capteur référence cylindre |
| 1120 | Capteur de cliquetis (accéléromètre) |
| 1150 | Boîtier de préchauffage |
| 1160 | Bougies de préchauffage |
| 1211 | Jauge à carburant |
| 1220 | Sonde de température eau moteur |
| 1221 | Thermistance gazole |
| 1233 | Electrovanne de régulation de pression turbo |
| 1253 | Electrovanne EGR |
| 1261 | Capteur position pédale accélérateur |
| 1276 | Réchauffeur de carburant |
| 1277 | Régulateur du débit carburant (IMV) |
| 1310 | Débitmètre air et température air |
| 1312 | Capteur pression air admission |
| 1313 | Capteur de régime moteur |
| 1320 | Calculateur injection |
| 1321 | Capteur haute pression gazole |
| 1331 | Injecteur cylindre N°1 |
| 1332 | Injecteur cylindre N°2 |
| 1333 | Injecteur cylindre N°3 |
| 1334 | Injecteur cylindre N°4 |
| 1510 | Groupe motoventilateur |
| 1620 | Capteur vitesse véhicule (véhicule non équipé de l'ABS ou de l'ESP) |
| 2101 | Contacteur principal frein |
| 4050 | Sonde présence eau dans le gazole |
| 7306 | Contacteur pédale d'embrayage |
| 7308 | Contacteur secondaire de frein |
| 8009 | Capteur de pression linéaire du fluide réfrigérant |

### Type de liaisons

| Liaisons |
| --- |
| N° de liaison |  | Nature du signal |
| 1 | Position arbre à cames | ANALOGIQUE |
| 2 | Température eau moteur | Analogique |
| 3 | Température gasole | Analogique |
| 4 | Position pédale d’accélérateur | Analogique |
| 5 | Quantité d’air admis | Analogique |
|  | Température d’air d’admission | Analogique |
| 6 | Régime moteur | ANALOGIQUE |
| 7 | Pression carburant | Analogique. |
| 8 | Capteur vitesse véhicule (sans ABS ou ESP) | Analogique. |
| 9 | Présence d’eau dans le carburant | Tout ou rien |
| 10 | Pédale d’embrayage | Tout ou rien |
| 11 | Contacteur pédale de frein redondant | Tout ou rien |
| 12 | Pression circuit de réfrigération | Analogique |
| 13 | Pression d’air d’admission | Analogique. |
| 14 | Capteur de cliquetis | Analogique. |
| 15 | Pilotage pression de suralimentation | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 16 | Commande boitier de préchauffage | Tout ou rien |
| 17 | Alimentation bougies de préchauffage | Tout ou rien |
| 18 | Commande régulateur de débit | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 19 | Commande vanne EGR | Rapport cyclique d’ouverture (RCO) |
| 20 | Commande motoventilateur | HACHEUR |
| 21 | Commande réchauffeur de carburant | Tout ou rien |
| 22 | Commande des injecteurs | ANALOGIQUE |
| 23 | Information niveau de carburant | ANALOGIQUE |
| 24 | Demande d’allumage voyants au combiné | Signal multiplexé (CAN) |
| 25 | Information niveau de carburant | Signal multiplexé (CAN) |
| 26 | Information niveau de carburant | Signal multiplexé (VAN confort) |
| 27 | Information frein | Tout ou rien |

# Text boxes

VERT

NOIR

BLEU