# Suralimentation séquentielle parallèle

Ce document vise à récapituler l’ensemble des spécifications essentielles au système de suralimentation séquentielle parallèle mis en place sur DW12B.

## Présentation du système

Principe

Le système de suralimentation séquentielle/parallèle repose sur l’utilisation de 2 ensembles turbocompresseurs à géométrie fixe de « petite taille » - chacun des turbocompresseurs fournissant environ la moitié du débit d’air moteur.

Ce principe permet , par rapport à la technologie TGV , d'élargir le champ de fonctionnement du compresseur et d'améliorer les performances moteur à la fois à bas et haut régimes (et en particulier en transitoire).

Chacun des compresseurs et turbines est connecté directement au moteur, respectivement à l’admission et l’échappement (turbos en parallèles).

Architecture

Le système de double suralimentation séquentiel parallèle est constitué de quatre vannes, 2 à l’échappement :

- VT2, vanne d’isolation de la turbine 2

- Waste-gate, vanne permettant de décharger les turbocompresseurs

Et 2 à l’admission :

- VC2, vanne d’isolation du compresseur 2

- Vrecirc, vanne de recirculation permettant de faire fonctionner le compresseur hors de sa zone de pompage lors de la mise en route du turbocompresseur 2

On choisit sur le système équipant le DW12B de faire recirculer les gaz comprimés sortie compresseur 2 à l’entrée des deux compresseurs afin de limiter le risque d’échauffement de la température entrée compresseurs .

#### Point de vue fonctionnel

Le fonctionnement du système biturbo se décompose en plusieurs phases :

- Mode 1T avec régulation waste-gate (zone limité par la zone EGR)

- Mode 1T avec régulation VT2 (phase transitoire permettant la mise en rotation du turbo 2 afin de limiter les chocs thermiques et d’assurer l’agrément lors des transitions)

- Mode biturbo avec régulation waste-gate

En charge stabilisée, on peut représenter les limites approximatives des zones de fonctionnement mode 1T et biturbo par le schéma ci-dessous :

Lorsque l’on est en accélération forte, ces zones étant calculées selon les informations compresseur en stabilisé, elles ne correspondent pas au fonctionnement réel. Dans ce cas, on retarde la transition jusqu’aux limites forcées correspondant aux limites de fonctionnement des compresseurs.

La zone délimitée en vert est une zone de compromis. Le brio impose un fonctionnement en mode 1T alors que la consommation impliquerait un fonctionnement en mode 2T. Le mode de fonctionnement choisi dans cette zone dépendra donc du fonctionnement du moteur (stabilisé, accélération, …) et du besoin pressenti.

On distingue deux types de transition selon que l’on change de mode de fonctionnement alors que l’on décharge le turbo ou pas.

Lorsque l’on fait une transition alors que la VT2 régule la pression de suralimentation sans être complètement fermée, la transition est dîte « normale ». En revanche, si le turbo 2 n’est pas mis en pré-rotation au moment de la transition, la transition est appelée « forcée » et l’on applique des synchronisations particulières.

Le fonctionnement du moteur dans un mode de suralimentation fixé est similaire au mode de fonctionnement d’un moteur à suralimentation classique du point de vue de l’injection.

En revanche, pendant la transition, la mesure du débit d’air étant faussée par la chute de pression dans la ligne d’admission après compresseur, on extrapole le débit maxi que l’on peut injecter sans tenir compte de l’information donnée par la cartographie fumée. On s’autorise cependant une surrichesse temporaire afin de compenser un trou de couple éventuel.

Choix des turbocompresseurs

Le compresseur 1 doit pouvoir fournir la quantité d’air nécessaire pour passer le cycle « pollu » en mode 1T. Il doit pouvoir fournir assez d’air pour fonctionner jusqu’à environ 2500tr/min.

Le compresseur 2 doit être adapté afin de compléter la quantité d’air nécessaire au compresseur 1 pour fournir la puissance maxi en mode biturbo.

## Spécifications des vannes

### La vanne VT2

La vanne VT2 doit :

- Assurer une bonne étanchéité vis à vis de la turbine 2 pour assurer des performances en transitoire mode 1T

- Permettre la mise en rotation du turbocompresseur 2 et la régulation de la pression de suralimentation lors de la phase mode 1T

- Assurer une perte de charge en pleine ouverture assez faible pour ne pas limiter la performance en mode bi-turbo

Cette vanne joue un rôle essentiel dans le passage du mode 1T au mode biturbo puisque son temps de fermeture et d’ouverture impose le temps d’une transition, dont l’objectif est fixé à 500ms.

Une fuite importante vanne fermée induit une chute importante de brio bas régime. Une fuite externe impactera directement le potentiel de waste-gate ou la pression de suralimentation atteignable.

###### La vanne VC2

La vanne VC2 permet, lors du fonctionnement mono-turbo, d’isoler le compresseur 2 du compresseur 1 (qui débite seul l’air nécessaire au moteur).

Elle doit  :

- Isoler le compresseur 1 du compresseur 2 en mode 1T

- Garantir une perte de charge faible en pleine ouverture.

- Avoir un temps de réponse faible afin de permettre des chutes de pression modérées et un fonctionnement « sain » du compresseur 2 lors des changements de modes

Une fuite vers l’extérieur est problématique dans le sens où elle entraîne une mauvaise estimation du débit de carburant que l’on peut injecter.

Ce type de fuite est très difficilement détectable sur moteur et présente un risque pollution, température, ….

#### La vanne Vrecirc

La vanne Vrecirc assure la liaison entre le circuit de recirculation et le compresseur 2.

La vanne doit :

- Assurer une bonne étanchéité interne en mode biturbo (vanne fermée) afin de garantir les prestations

- Avoir un temps de réponse cohérent avec la vanne VC2 afin d’assurer un fonctionnement sain du compresseur 2.

### La vanne waste-gate

La fonction de la waste-gate dans l’architecture double suralimentation ne diffère pas de la fonction des waste-gates pour une architecture de suralimentation classique.

# Text boxes

VT2

T1

A

D

M

C1

RAS

T2

C2

E

C

H

Waste Gate

Vrecirc

VC2

180.000tr/s²

102.000tr/min